ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры

в многоквартирном жилом доме

Калужская область

г.Обнинск

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Общие положения

- Сведения об основных конструкциях

- Сведения об инженерных системах квартир

- Санитарно-эпидемиологические требования

- Требования пожарной безопасности

- Переоборудование и перепланировка квартир

- Гарантийные обязательства

Приложение 1.  Гарантийные сроки по видам работ

Приложение 2.  Перечень дополнительных работ, выполняемых

по заказам и за счет средств потребителей (собственников)

Перечень нормативных документов

- Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 г.

№ 188-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004г.№190-ФЗ.

- «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены Постановление Правительства РФ от 21.01.2006г. №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями.

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

- СНиП 2.08.01-89* Жилые здания. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

- СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

- ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 22233-01, ГОСТ 8617-81, СНиП П-3-79*. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.

- ГОСТ 30777-2001 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия.

- РЭЖФ-99-03 Нормативы по эксплуатации жилищного фонда.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция по эксплуатации квартир разработана в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данная инструкция содержит необходимые данные для Собственников (арендаторов) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с целью их эксплуатации.

Жилищные права и жилищные отношения регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации».

Организация (управляющая организация), привлеченная собственниками нежилых и жилых помещений для эксплуатации, а также собственники несут ответственность за сохранность имущества и за надлежащую эксплуатацию здания в целом в соответствии с заключенным договором.

Собственники здания или организация (управляющая организация) обеспечивают сохранность всей проектной и исполнительной документации на здание и его инженерные устройства на протяжении всего срока эксплуатации.

Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий устанавливают «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170).

Собственник жилых и нежилых помещений несет ответственность за эксплуатацию помещений в его квартире.

Собственник жилых и нежилых помещений обязан поддерживать помещения в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми и нежилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с РЭЖФ-99-03 обслуживающая организация по каждому дому должна заключить договор на аварийно-техническое обслуживание зданий.

Договоры по аварийно-техническому обслуживанию зданий должны предусматривать:

-выезд специалистов на место не позднее 30 мин. после получения сообщения от диспетчеров или граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

-принятие мер по немедленной локализации аварии;

-проведение необходимых ремонтных работ, исключающие повторение аварии.

В соответствии со статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, в соответствии П. 1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, включает в себя:

а)	техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;

б)	осмотры;

в)	подготовка к сезонной эксплуатации;

г)	текущий ремонт;

д)	капитальный ремонт.

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д.

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

Собственники жилых и нежилых помещений обязаны допускать в занимаемое ими помещения представителей собственника здания (товарищества собственников жилья или управляющей организации) для технического и санитарного осмотра состояния жилых и нежилых помещений, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося внутри этих помещений.

В случае необходимости разрешать производить капитальный, текущий и срочный ремонт, а также устранять аварии.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Фундаменты – монолитные ж/б ленточные и фундаментные блоки из бетона класса

Наружные стены жилых этажей, а также технического этажа (с выходом на кровлю) – кирпичные 3-х слойные, с утеплением.

º     Несущие стены – кирпичные толщиной 380мм;

º     Межквартирные перегородки из рабочего керамического кирпича и блоков; межкомнатные перегородки из блоков из ячеистого бетона толщ. 75мм;

º     Плиты перекрытия – сборные железобетонные пустотные толщиной 220 мм;

º    Лестницы - сборные железобетонные марши.

Кровля - мягкая рулонная из 2-х слоев наплавляемого материала на основе битума, с внутренним водостоком.

º    Двери - установка входного дверного блока с наличником и с замком в квартиру с установкой внутренних дверей в квартире

º   Лоджия – с остеклением. Лоджии являются летним помещением и в них не предусмотрены улучшенная отделка и утепление конструкций (если иное не предусмотрено специальным техническим решением, подготовленным автором проекта и утвержденным заказчиком).

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3.

Наружные инженерные сети выполняются согласно техническим условиям городских эксплуатационных служб.

Пластиковые окна.

Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией щелевого проветривания, которое управляется единой ручкой:

- При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только
при закрытой створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение
ручки запрещается.

- Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку поворачивают на 90 градусов в
горизонтальное положение (положение «Открыто» на Рис. 1). При повороте ручки закрытую
створку слегка прижимают к раме другой рукой (чуть выше ручки). Затем, потянув за ручку,
створку распахивают (сплошной режим – поворотное открывание).

Рис.1

3)	Для  перевода  створки  из  закрытого  положение  в  откидное  (поворот створки

относительно нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто» на Рис.2) ручку поворачивают вертикально на 180 градусов вверх, затем, потянув за ручку, поворачивают створку относительно нижней горизонтальной оси на заданный изготовителем угол (не более 10 градусов) (откидной режим).

Рис. 2

- Для запирания створки из открытого или откидного положения ее сначала
закрывают и, придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение
«Закрыто» на Рис. 2).

- Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают из
положения «Откинуто» в положение «Проветривание» на 45 градусов (см. Рис. 3) При этом
створка окна (после небольшого поворота относительно нижней горизонтальной оси)
фиксируется, будучи неплотно прижатой к раме окна вверху. Зазор между рамой окна и створкой
(в верхней части) в данном режиме может составлять от 5 до 10мм. и регулируется небольшим
поворотом ручки (щелевой режим).

- Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» створку окна
необходимо сначала прижать рукой раму окна, затем повернуть ручку в положение «Закрыто».

Рис.3

Пластиковые окна рассчитаны на исправную службу в течение многих лет при условии их правильной эксплуатации. Современное окно - это сложная система различных взаимодействующих между собой элементов, которые в процессе эксплуатации требуют определенного ухода.

Пыль, находящаяся в большом количестве в атмосфере города, оседая на механизмах окон, оказывает негативное влияние на их работоспособность. Если своевременно не чистить и не смазывать все движущиеся составные части фурнитуры окон, не ухаживать должным образом за резиновыми уплотнителями, окна могут потерять свои функциональные свойства уже через три месяца.

Рекомендации по эксплуатации:

В процессе эксплуатации квартиры собственник должен в обязательном порядке не реже двух раз в год (весной и осенью) производить следующие работы по техническому обслуживанию окон:

- Осуществлять проверку надежности крепления деталей фурнитуры. При необходимости
подтянуть крепежные шурупы.

- Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только
чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей.

- Осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и изношенных деталей
(регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена
деталей и снятие навеса створки должна проводиться специалистами).

- Смазывать все подвижные детали и места запоров поворотно-откидной фурнитуры маслом
(например, машинным маслом), не содержащим кислот или смол.

- Очищать от грязи и протирать специальными средствами резиновые уплотнители на створках окон.

- Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или
специальных моющих средств для пластиков, не содержащих растворителей, ацетона,
абразивных веществ, кислот. Для очистки окон нельзя применять царапающие мочалки,
чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, щелочь,
растворитель или ацетон, стиральный порошок. Для предотвращения образования
статического электричества, притягивающего пыль, поверхности обрабатывают раствором
антистатика.

С целью поддержания в помещениях допустимой влажности и нормативного
воздухообмена, необходимо периодически осуществлять проветривание помещений с
помощью открывания оконных створок (разрешено использовать при температуре
наружного воздуха выше "нуля" следующие режимы открывания: сплошной, откидной или щелевой, а при температуре наружного воздуха ниже "нуля" разрешен для постоянного пользования только режим щелевого открывания и для кратковременного (залпового) - режим сплошного открывания).

В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и периодически, не реже двух раз в год, очищать их от грязи.

Эластичные резиновые уплотняющие прокладки в притворе створок изготовлены из современного материала. При неправильном уходе резина может трескаться и терять эластичность. Поэтому необходимо два раза в год очищать резиновый уплотнитель от грязи и пыли. После очистки его необходимо смазывать специальными средствами (можно касторовым маслом, силиконовой смазкой). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань.

На окна установлена высококачественная фурнитура. Она гарантирует удобство и комфорт при использовании, безупречное функционирование и долговечность при условии правильной эксплуатации.

Внимание:

- Не допускается касание штор подоконников, чтобы не препятствовать конвекции
горячего воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, чтобы не было
конденсации влаги на окне.

- Не допускается попадание в механизмы и фурнитуру оконных и дверных балконных блоков
песка, мела, строительного раствора.

- Не допускается чистить пластиковые окна острыми и царапающими инструментами,
повреждающими гладкие поверхности.

- Не допускается самостоятельно проводить ремонт оконных и дверных блоков.

- Не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон, балконных
дверей, а также в подвижные узлы.

- Не допускается вешать на створки окон, балконных дверей одежду или другие посторонние
предметы.

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей,
	их причины и способы устранения.

| Неисправность | Возможные причины | Рекомендации по устранению |
| --- | --- | --- |
| Оконная ручка разболталась | Издержки, возникающие в процессе эксплуатации | Приподнять находящуюся под ней планку, повернуть ее и затянуть винты |
| Верхняя петля вышла из зацепления | Неправильный порядок открывания поворотно-откидной створки | Прижать верхний угол створки к раме (в районе петли) и повернуть ручку в положение "Створка откинута" |
| Тугой поворот ручки | Створка сильно зажата | Отрегулировать прижим |
|  | Фурнитура не смазана | Смазывать фурнитуру |
| Проодувание | Неплотный прижим | Перевести фурнитуру в режим максимального прижима |
|  |  | Смазать резиновый уплотнитель |
| Образование конденсата | Повышенная влажность | Проветривать помещения |
|  | Низкая температура помещения | Соблюдение температуры в помещениях не ниже +21 С |
|  | Неисправная вентиляция | Проверить работу вентиляционных каналов |
|  | Перекрыт поток теплого воздуха | Не заставлять подоконники, не завешивать окна |

Двери

Межкомнатные двери относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений в интервале температур от +15 до +35°С и с относительной влажностью воздуха от 30 до 60 %.

Рекомендации по эксплуатации:

-  Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь, не вешайте на дверь влажное белье, так как это повлечет за собой расслоение конструкции дверного полотна.

-  Фурнитуру двери (замки, петли) необходимо раз в год смазывать маслом для швейных машин.

- Удаление пыли, пятен с поверхности дверей нужно производить только ветошью (мягкой тканью), смоченной в мыльной воде.

-  Избегайте грубого механического воздействия на дверь, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.

- При проведении ремонта, в помещении, где установлены двери, их, следует защитить от попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.

-  Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей.

Натяжной потолок (при наличии)

Натяжной потолок - это прочная пленка ПВХ, которая натянута на расстоянии 7-10 см от основного потолка, в одной плоскости с ним. Пленка представляет собой специальный негорючий, водонепроницаемый, эластичный материал.

Рекомендации по эксплуатации:

-  Не использовать при мытье абразивные средства, а также жидкости, содержащие щелочь и кислоту. Эта предосторожность поможет вам избежать образования на поверхности потолка царапин, защитит его блеск и сохранит красящий пигмент;

- Не пытаться соскабливать возникшие загрязнения острыми предметами;

- В случае затопления вашей квартиры соседями и скапливания воды под пленкой, отказаться от попыток самостоятельно ее выпустить. Данная операция должна проводиться только специалистами, которые вернут материалу его первозданный вид;

- В помещении, где установлены натяжные потолки температура эксплуатации не должна опускаться ниже +5°С и подниматься выше +50°С;

-  Проявить внимание при монтаже встроенных светильников, исключая установку сильно

металлическими щетками, металлических скребков или металлических лопат, которые могут вызвать повреждение покрытия. Рекомендуется очистка от снега деревянными или пластиковыми лопатами или скребками.

- В случае повреждения в результате вандализма обращайтесь в службу эксплуатации. Запрещено использование растворителей, кислот и других агрессивных веществ для ухода за покрытием.

Рекомендации по эксплуатации различных покрытий полов:

Линолеум

Линолеум ПВХ - линолеум может быть безосновным, на тканевой и теплозвукоизоляционной основе, однослойным или многослойным (определяется проектом).

- Протирайте покрытие тряпкой, смоченной мыльным раствором или водой с температурой не
выше 40 С.

- Не рекомендуется применять химические растворители, чистящие, моющие и отбеливающие
средства, содержащие абразивные вещества, или абразивные губки, которые могут оставить
царапины на поверхности.

- Трудно выводимые пятна, такие как деготь или крем для чистки обуви, удаляйте сразу.

- Острые (небольшие) края и ножки мебели рекомендуется закрывать колпачками или
наклейками из картона, войлока, ткани или специальными средствами во избежание промятия
линолеума.

- При передвижении тяжелых предметов, во избежании деформации линолеума рекомендуется
применять прочный и мягкий подстилочный материал.

- Не рекомендуется кататься на роликовых стульях, других предметах и ходить в обуви с
острыми каблуками по линолеуму.

- Не допускайте грубого механического воздействия и попадания кислот и щелочей на
линолеум. При проведении ремонта в помещении, где уложен линолеум, его следует защищать от попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ КВАРТИР

Электроосвещение, электрооборудование.

Для обеспечения электроэнергией квартир в нишах электропанелей на лестничных клетках устанавливаются этажные щиты. В щитах установлены счетчики электронного типа и распределительные автоматические и дифференциальные автоматические выключатели для защиты кабельных линий на каждом этаже для каждой квартиры (в соответствии с проектом).

Диф. автомат обеспечивает три вида защиты:

- защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном
прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции;

- предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю;

- защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Электрический ток подается в квартиру в соответствующую линию при установке рукоятки управления диф.автоматом в положение "ВКЛ".

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, цепь размыкается. При этом кнопка "Возврат" выступает из лицевой панели.

Для повторного включения диф.автомата необходимо нажать эту кнопку до фиксации и взвести рукоятку автоматического выключателя.

Групповая осветительная сеть в квартире выполняется 3-х проводной (определяется проектом):

- кабелем с медными  жилами, сечением 3x1,5 кв. мм (осветительные сети);

- кабелем с медными жилами, сечением3x2,5 кв. мм (розеточные сети);

- кабелем с медными жилами, сечением 3x6 кв. мм (для подключения электроплиты,     электродуховки (при наличии )

Групповые сети прокладываются (в кирпичных домах проложены внутри пустот плит перекрытий и по стенам в штукатурке). Ответвление защитного проводника выполняется в ответвительных коробках. Трассы всех проводок 220 В к розеткам и выключателям прокладываются в стенах вертикально и горизонтально, ниже розеток проводок 220 В не имеется.

С целью обеспечения электробезопасности при повреждении изоляции в блок секции выполняется защитное заземление, уравнивание потенциалов, двойная изоляция и автоматическое отключение питания. В качестве заземляющего устройства используется контур повторного заземления «N» провода.

Для ванных комнат выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. Для этого в ванных комнатах устанавливается коробка на 8 клемм, на которую сводятся металлические проводники от металлических корпусов ванн, труб водопровода.

Для общедомового освещения (устанавливается проектом) предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Для освещения коридоров, техподполья, техэтажа предусмотрены светильники с лампами накаливания.

Управление общедомовым освещением принято:

-автоматическое управление: уличное освещение, освещение гл. входа, аварийное освещение коридоров, лестниц подъездов, выполняется с помощью фотореле. Освещение включается с наступлением темноты и выключается с наступлением рассвета.

-ручное управление: рабочее освещение лестниц, коридоров подъездов, освещение технического подполья, электрощитовой, узла ввода, освещение чердака

Рекомендации по эксплуатации:

- В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять надежность контактов
проводов групповой сети в местах крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии
признаков подгорания и разрушения пластмассового корпуса автоматов, последние должны
заменяться новыми. Необходимо периодически проверять состояние шин заземления;

- Профилактика электрических сетей напряжением 380/220 В не предусматривается, а ремонт
производится при повреждениях;

- Проектом предусмотрено пользование современными бытовыми электрическими приборами
и оборудованием;

- Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять техническое обслуживание
внутриквартирных групповых линий питания электроплит (при наличии), включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит;

Эксплуатацию стационарных кухонных и других электроприборов осуществляет   собственник квартиры.

Внимание:

- Не допускается устраивать штробы (канавки в бетоне или кирпиче для прокладки, проводки
коммуникаций) и долбить отверстия в стенах на расстоянии ближе 150 мм от оси трассы
скрытой электропроводки. Наличие в стенах и перегородках электропроводки может быть
определено специальными индикаторами, либо по расположению розеток или
выключателей.

- Не допускается использование электроплит для обогрева помещений.

- Не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, выключателей, вешать
люстры и другие электро-продукции при включенном электропитании в сети.

Системы связи

Квартиры оборудованы слаботочной коробкой и канализацией от коробки до слаботочного отсека в этажном щите, с предварительно смонтированной протяжкой.

Подключение к слаботочным сетям (телевидение, интернет, телефон) осуществляется за счет средств собственника при его обращении в Макснет системы г. Обнинска (Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, 127, офис 111а, тел.8(484)583-80-00, сайт maxnet.ru).

Внимание:   Запрещается устанавливать на крыше дома без решения общего собрания собственников МКД индивидуальные антенны для телевизоров.

Вентиляция.

В соответствии со СНиП 2.08.01-89* Жилые здания {СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные), СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям, в жилых зданиях предусмотрена вентиляция с естественным побуждением.

Квартиры обеспечиваются естественной вентиляцией через вентиляционные каналы (вытяжные отверстия каналов), расположенные в кухнях и санузлах. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока наружного воздуха через форточки, регулируемые оконные створки.

Не допускается заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода.

Для нормальной работы системы вентиляции квартиры и поддержания в помещениях допустимой влажности необходим постоянный приток свежего воздуха с улицы (периодически осуществлять проветривание помещений), который обеспечивается с помощью открывания регулируемых оконных створок, форточек, Таким образом, обеспечивается кратность воздухообмена в помещениях во всем его объеме.

Штробление стен, в которых проложены вентиляционные каналы, не допускается, поскольку это может привести к нарушению целостности шахты, попаданию в нее строительного мусора и нарушению нормативных параметров вентиляционного канала.

Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых

зданий по СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» приложение №4:

| Помещение | Расчётная температура воздуха в холодный период, °С | Кратность или величина воздухообмена, мЗ в час, не менее |
| --- | --- | --- |
| Жилая комната | 20 | 3 мЗ/ч на 1м2 жилых помещений |
| Кухня с электроплитой | 18 | 60 |
| Туалет (уборная) | 18 | 25 |
| Ванная | 25 | 25 |
| Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 | 50 |

Без притока свежего воздуха работа системы вентиляции нарушается, влажный воздух не удаляется из квартиры, тем самым нарушается микроклимат в квартире, а в ряде случаев происходит опрокидывание воздушного потока в одном из вентиляционных каналов.

Надежным средством для исключения подобных случаев является установка электровентиляторов, обеспечивающих принудительную вытяжку воздуха.

Пластиковые окна, установленные в Вашей квартире, отличаются высокой герметичностью и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. (Нормируемая воздухопроницаемость окон и балконных дверей в пластиковых переплетах - не более 5 кг/(м2*ч) согласно табл. 11 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Благодаря своей высокой герметичности пластиковые окна защищают Ваше жилище от уличного шума, сберегают энергию, необходимую для отопления. С другой стороны, плотно закрытые пластиковые окна препятствуют «естественным» сквознякам, что сильно затрудняет отвод излишней влаги из помещения и может приводить к выпадению конденсата в самых холодных местах: на стеклопакетах (окно «запотевает и плачет»), на поверхности наружных стен (стены «мокнут») вследствие повышенной влажности в помещении. Длительное образование конденсата на конструкциях приводит к образованию плесени, поэтому необходимо периодически проветривать помещения, тем самым, удаляя влажность из помещений.

Влажностный режим помещений зданий определяется в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» п. 4.3 «Влажностный режим помещений зданий в холодный период года» в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха по таблице:

| Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С |
| --- | --- |
|  | до 12 | св. 12 до 24 | св. 24 |
| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
| Нормальный | Св. 60 до 75 | Св. 50 до 60 | Св. 40 до 50 |
| Влажный | Св.75 | «60» 75 | «50» 60 |
| Мокрый | - | Св.75 | Св.60 |

Откуда появляется влага в помещении?

В воздухе квартиры всегда содержится некоторое количество влаги. Она выделяется во
время приготовления пищи и мытья посуды, при мытье полов, а также комнатными растениями и
цветами:

| Источники влаги | Количество выделяемой влаги, г/час |
| --- | --- |
| Человек, в состоянии покоя | 45 |
| Человек, занятый работой | 250 |
| Цветок в горшке (средних размеров) | 10 |
| Готовка и уборка | 1000 |
| Стирка | 300 |
| Принятие душа или ванны | 2600 |
| Свободная поверхность воды | 200 |

Во время сна у человека испаряется 45г влаги в 1 ч, а при физической работе испарение увеличивается до 250г/ч. Влага содержится в воздухе в виде водяных паров, которые обусловливают его влажность. Чем больше влаги содержится в 1м3 воздуха, тем больше его влажность. Однако воздух может насыщаться влагой до определенной степени. Например, при температуре 16°С в 1 м3 воздуха может содержаться не более 13,6г влаги. При превышении данной величины при той же температуре 16°С влага из воздуха начнет выпадать в виде мелких капель — конденсата. Чем теплее воздух, тем больше водяных паров он может содержать, чем ниже температура воздуха, тем меньше в нем может содержаться влаги: при 10°С в 1 м3 может находиться не более 9,4 г, а при 0°С - не более 4,84г/ м3.

При понижении температуры на поверхности остекления ниже точки росы окна запотевают, создается неблагоприятный микроклимат в помещениях (повышенная влажность).

В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» п. 5.1 температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.

Появление точки росы для различных значений температур и относительной влажности воздуха в помещении приведены в соответствии с СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий   Приложение Р:

| 1 ш ' ° С | (.^ , "С, при (=>,-„, , °Уа |
| --- | --- |
|  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 12 | -1,04 | 0,44 | 1,9 | 3,25 | 4,48 | 5,63 | 6,7 | 7,71 | 8,65 | 9,56 | 10,42 | 11,22 |
| 13 | -0,25 | 1,35 | 2,82 | 4,18 | 5,42 | 6,58 | 7,66 | 8,68 | 9,62 | 10,54 | 11,41 | 12,21 |
| 14 | 0,63 | 2,26 | 3,76 | 5,11 | 6,36 | 7,53 | 8,62 | 9,64 | 10,59 | 11,52 | 12,4 | 13,21 |
| 15 | 1,51 | 3,17 | 4,68 | 6,04 | 7,3 | 8,48 | 9,58 | 10,6 | 11,59 | 12,5 | 13,38 | 14,21 |
| 16 | 2,41 | 4,08 | 5,6 | 6,97 | 8,24 | 9,43 | 10,54 | 11,57 | 12,56 | 13,48 | 14,36 | 15,2 |
| 17 | 3,31 | 4,99 | 6,52 | 7,9 | 9,18 | 10,37 | 11,5 | 12,54 | 13,53 | 14,46 | 15,36 | 16,19 |
| 18 | 4,2 | 5,9 | 7,44 | 8,83 | 10,12 | 11,32 | 12,46 | 13,51 | 14,5 | 15,44 | 16,34 | 17,19 |
| 19 | 5,09 | 6,81 | 8,36 | 9,76 | 11,06 | 12,27 | 13,42 | 14,48 | 15,47 | 16,42 | 17,32 | 18,19 |
| 20 | 6,0 | 7,72 | 9,28 | 10,69 | 12,0 | 13,22 | 14,38 | 15,44 | 16,44 | 17,4 | 18,32 | 19,18 |
| 21 | 6,9 | 8,62 | 10,2 | 11,62 | 12,94 | 14,17 | 15,33 | 16,4 | 17,41 | 18,38 | 19,3 | 20,18 |
| 22 | 7,69 | 9,52 | 11,12 | 12,56 | 13,88 | 15,12 | 16,28 | 17,37 | 18,38 | 19,36 | 20,3 | 21,6 |
| 23 | 8,68 | 10,43 | 12,03 | 13,48 | 14,82 | 16,07 | 17,23 | 18,34 | 19,38 | 20,34 | 21,28 | 22,15 |
| 24 | 9,57 | 11,34 | 12,94 | 14,41 | 15,76 | 17,02 | 18,19 | 19,3 | 20,35 | 21,32 | 22,26 | 23,15 |
| 25 | 10,46 | 12,75 | 13,86 | 15,34 | 16,7 | 17,97 | 19,15 | 20,26 | 21,32 | 22,3 | 23,24 | 24,14 |
| 26 | 11,35 | 13,15 | 14,78 | 16,27 | 17,64 | 18,95 | 20,11 | 21,22 | 22,29 | 23,28 | 24,22 | 25,14 |

При температуре в комнате 20°С и относительной влажности воздуха 90% конденсация влаги произойдет на поверхности с температурой 18,3°С, при влажности 70% — при 14,5°С, при влажности 50% — при 9°С.

Чтобы исключить конденсацию влаги на ограждающих конструкциях необходимо осуществлять проветривание помещений:

- утром, днем, вечером по 5-10 минут при широко открытом окне и при открытой створке лоджии;

- непрерывно в течение дня, при установке створки окна в режим «щелевого
проветривания»;

- непрерывно при приготовлении пищи, стирке, ремонте (при приготовлении пищи дверь в это помещение по возможности должна быть закрыта, а окно приоткрыто на проветривание);

- длительно после купания, влажной уборки, ремонта.

Оптимальная относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна составлять 30 - 45% (СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» Приложение №1).

В подавляющем большинстве случаев проблема конденсации влаги на поверхностях возникает по следующим причинам:

1. В систему отопления квартиры подается недостаточно горячий теплоноситель. В связи с низкой температурой теплоносителя в системе отопления, температура воздуха в квартире низкая и собственники, во избежание потери тепла, не осуществляют проветривание помещений, повышая при этом относительную влажность внутреннего воздуха. В результате, излишняя влага из воздуха конденсируется на относительно «холодных» ограждающих конструкциях: на стеклопакетах окон (окно «плачет»); на пластиковом профиле окон (окно «продувает» и «промерзает»); на наружных стенах (стены «мокрые»). При этом, в следствии низкой температуры воздуха в квартире, внутренние поверхности ограждающих конструкций так же имеют пониженную температуру.

2.  Неправильная эксплуатация квартиры собственниками.

В отопительный период времени, при нормальной (требуемой) температуре на теплоносителе в системе отопления дома собственники не осуществляют проветривание помещений, при этом, естественная вентиляция не работает, повышается влажность внутреннего воздуха, образуется конденсат на различных поверхностях (исходя из СП 23-101-2004), а затем -плесень.

Чтобы исключить конденсацию влаги на ограждающих конструкциях необходимо осуществлять проветривание помещений:

-  утром, днем, вечером по 5-10мин. при широко открытом окне и при открытой створке лоджии;

- непрерывно в течение дня, при установке створки окна в режим «щелевого проветривания»;

-   непрерывно при приготовлении пищи, стирке, ремонте (при приготовлении пищи дверь в это помещение по возможности должна быть закрыта, а окно приоткрыто на проветривание);

-   длительно после купания, влажной уборки, ремонта.

Оптимальная относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна составлять 30 - 45% (СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» Прил.№1).

Индивидуальное отопление

Изменение температуры теплоносителя в системе отопления квартиры предусматривается за счет увеличения температуры воды на настенном газовом котле каждой квартиры. Оборудование располагается на кухне.

В соответствии с ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.", СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий должны соответствовать значениям, приведенным в данной таблице:

| Наименование помещений | Температура воздуха, град.С | Результирующая температура, гр. С | Относительная влажность, % | Скорость движ-я воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | Допусти-мая |
| Холодный период года |
| Жилая комната | 21 -23 | 20-24 | 20-22 | 19-23 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Кухня | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | Н/Н(*) | Н/Н | 0,15 | 0,2 |
| Туалет | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | н/н | н/н | 0,15 | 0,2 |
| Ванная, совмещенный санузел | 24-26 | 18-26 | 23-27 | 17-26 | н/н | н/н | 0,15 | 0,2 |
| Межквартирный коридор | 18-20 | 16-22 | 17- 19 | 15-21 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Кладовые | 16- 18 | 12-22 | 15- 17 | 11 -21 | Н/Н | н/н | Н/Н | Н/Н |
| Теплый период года |
| Жилая комната | 22-25 | 20-28 | 22-24 | 18-27 | 60-30 | 65 | 0,2 | 0,3 |

*) Не нормируется

Примечание:

Холодный (отопительный) период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8 °С и ниже.

Теплый период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой
наружного воздуха выше 8 °С

При эксплуатации квартиры собственник должен обеспечить расчетные параметры работы системы отопления квартиры для обеспечения температуры воздуха внутри помещений 20 °С.

Рекомендации по эксплуатации:

- Перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации приборов
отопления необходимо их очищать от пыли;

- Не допускается закрывать конвектора тканями и другими вещами, снимать отопительные приборы с крепежных кронштейнов;

- Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в пределах рекомендуемых значений, но не ниже нормативных.

Внимание:

- Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя, например,
вставать на них);

Центральное отопление

Изменение температуры теплоносителя в системе отопления здания предусматривается автоматически, в зависимости от температуры наружного воздуха. Оборудование располагается в индивидуальном тепловом узле многоквартирного дома (ИТП МКД), который расположен в подвальном помещении здания.

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов установлены терморегуляторы, либо краны на гребенках внутри квартиры. Вращая головку терморегулятора вручную, либо кран на гребенке, можно увеличивать или понижать теплоотдачу индивидуального отопительного прибора.

Рекомендации по эксплуатации отопительных приборов:

- Перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации приборов отопления необходимо их очищать от пыли;

- Не допускается закрывать конвектора пеленками и другими вещами, снимать экраны с конвекторов, что препятствует нормальной конвекции теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций;

- Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в пределах не ниже 21 °С в жилых комнатах и 19 °С в кухнях; Не допускается совершать действия, в результате которых в помещении будет поддерживаться температура воздуха ниже обозначенных значений (как пример, когда в квартире собственника никто не проживает).

- Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя, например, вставать на них);

- Не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации, обслуживающей жилой дом (управляющей компании), так как любое вмешательство в систему отопления приводит к ее разбалансировке;

- Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать
другим материалом

- Не допускается установка отопительных приборов и прокладка систем отопления на балконах и лоджиях (за исключением проектного решения, согласованного с ресурсоснабжающими организациями).

Отопление многоквартирных домов, оборудованных индивидуальными газовыми котлами.

Обеспечение отоплением и горячей водой осуществляется от настенного газового котла, расположенного на кухне каждой квартиры. Температура горячей воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям) устанавливается жильцами самостоятельно в индивидуальном порядке за счет изменения температуры на настенном газовом котле.

Водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование

На всех стояках, подключенных непосредственно к магистралям холодной воды в техподполье и техэтаже, установлена запорная и спускная арматура для отключения стояков во время аварий и на период ремонта. Местоположение стояков и подводок к приборам принято с открытой прокладкой всех коммуникаций, что делает систему водоснабжения легко доступной для осмотра и ремонта.

На подводках в каждую квартиру после запорной арматуры и фильтров установлены счетчики расхода холодной и горячей воды, вентиль для подключения стиральной машины, а также вентиль первичного пожаротушения, который нельзя использовать для других целей (например, для установки посудомоечной машины).

Внутренняя сеть канализации, проложенная открыто по техподполью, с открытыми стояками в санузлах, доступна для обслуживания. Прочистка канализационной сети в случае засора производится через ревизии, подводок - через прочистки и сифоны. Стиральную машину можно подсоединить к канализационной системе через сифон пластмассовый прямой, с носиком для слива, которым , как правило, снабжены современные умывальники  для  санузлов.

Акриловые или стальные ванны устанавливаются в соответствии с техническим паспортом от изготовителя.

Рекомендации по эксплуатации.

Собственники квартир обязаны:

- Содержать в чистоте унитазы, раковины моек на кухне, умывальники и ванны. Ванны
эксплуатировать в соответствии с инструкцией производителя;

- Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;

- Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических нагрузок;

- Оберегать пластмассовые трубы от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин;

- Для чистки (акриловой) ванны достаточно применять мягкую ткань или губку, смоченную раствором синтетического моющего средства или обычным мылом;

- Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой;

- При обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры к их устранению.

ВНИМАНИЕ!!!

- Не допускается красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

- Не допускается выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

- Не допускается бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло,
металлические, деревянные и прочие твердые предметы;

- Не допускается использовать чистящие средства для акриловых ванн, содержащих
абразивные добавки, кислоты, хлор, ацетон и другие растворители, а также применять
металлические щетки;

- Не допускается чистить поверхность пластмассовой трубы, используя металлические щетки;

- Не допускается использовать санитарные приборы в случае засора в канализационной сети.

По истечении гарантийного срока эксплуатации, ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике, который обязан следить за его работоспособностью и производить профилактическое и (при необходимости) сервисное обслуживание, не реже чем 2-х раз в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

МКД, оборудованные мусоропроводом

Собственники жилых помещений все бытовые и пищевые отходы должны утилизироваться непосредственно через мусоропроводы.

- Сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан должно производиться небольшими порциями в полиэтиленовых мешках, крупные части должны быть измельчены для свободного прохождения через загрузочный клапан. Мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завернуть в прочные пакеты, свободно размещающиеся в ковше клапана. Сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при их загрузке в ковш клапана, а также горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества, а также выливать жидкости не допускается.

- Временное прекращение пользования мусоропроводом допускается при обнаружении засоров, а также повреждений и неисправностей.

- Запрещается оставлять любой мусор около мусоропровода.

- Категорически запрещается нарушать целостность и герметичность ствола мусоропровода! Собственники нежилых помещений обязаны самостоятельно решать вопрос выброса мусора и отходов.

МКД, не оборудованные мусоропроводом

В многоквартирных домах, проектом которых отсутствует мусоропровод, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- твердые коммунальные отходы (ТКО) необходимо сложить в специальные пакеты или мешки и вынести в мусорный контейнер, расположенный на придомовой территории;

- при оборудовании контейнерной площадки контейнерами для раздельного сбора ТКО соблюдать правила и порядок утилизации отходов, установленный региональным оператором, обслуживающим МКД, а также действующими нормативно-правовыми актами.

- утилизация, хранение, разбрасывание ТКО, жидких отходов, иных продуктов жизнедеятельности в подъездах, на лестничных клетках, коридорах, холлах и других местах общего пользования категорически запрещается.

Лифты

Лифт - стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15º.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых.

2. Пользоваться лифтом, если кабина задымлена или ощущается запах гари.

3. Курить в кабине лифта, перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы.

4. Проникать в шахту и приямок лифта.

5. Ввозить в кабину или выталкивать из неё коляску с ребёнком.

6. Перегружать лифт.

7. Открывать вручную двери шахты лифта.

4. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Владельцы квартир должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил:

- содержать в чистоте и порядке жилые и подсобные помещения, балконы, лоджии;

- соблюдать чистоту и порядок в подъезде, на лестничных клетках и в других
местах общего пользования;

- производить чистку одежды, ковров и т.п. в отведенных местах;

- своевременно производить текущий ремонт жилых и подсобных помещений в квартире.

Общие рекомендации:

- Металлические ограждения лоджий через 3-5 лет следует окрашивать масляной краской с
предварительной очисткой от ржавчины;

- Если на лоджиях посажены цветы, во избежание загрязнения ограждения лоджии и
нижерасположенных лоджий, ящики следует устанавливать на поддоны в пределах внутреннего контура ограждения (остекления);

- Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими
громкоговорящими устройствами допускается при условии слышимости, не нарушающей
покоя жильцов дома;

- Содержание собак и кошек в отдельных квартирах допускается, при условии соблюдения
санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и
кошек в городе.

- Содержание на балконах и лоджиях животных, относящихся к группе сельскохозяйственного животноводства, птиц и пчел, запрещено!!!;

- Граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям,
соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения.

Внимание:

х    Не допускается размещать на лоджиях тяжелые предметы, способные обрушить конструкции перекрытия!;

х   Не допускается хранить в квартирах и местах общего пользования вещества и предметы,
загрязняющие воздух;

х  Не допускается курение в местах общего пользования: в подъездах, холлах и на лестничных клетках жилого дома;

х  Не допускается в первые два года эксплуатации располагать мебель к торцевым
наружным стенам (для достаточного обогрева наружных торцевых стен и
предотвращения появления сырости и плесени на поверхностях наружных стен -
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утверждены
постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003г. №170);

х   Не допускается на придомовой территории производить мойку автомашин и иных
транспортных средств, сливать бензин и масла, регулировать сигналы, тормоза и двигатели;

х    Не допускается выполнение в квартире работ или совершение других действий, приводящих
к порче жилых помещений либо создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающие
нормальные существующее жилищное законодательство и условия проживания граждан в других квартирах.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(для владельцев и арендаторов нежилых помещений)

Основные понятия:

Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре;

Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эксплуатации людей при пожаре;

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей, непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

Обеспечение пожарной безопасности:

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность обеспечивается при помощи:

- Объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение
распространения пожара за пределы очага.

- Эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации
людей при пожаре. Для обозначения направлений эвакуации в случае пожара существует план эвакуации людей из здания.

-  Первичных средств пожаротушения.

В каждой квартире предусмотрен на подводке холодного водопровода штуцер диаметром 19 мм с краном для присоединения шланга, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Внимание:

х Запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, являющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования;

х.  Повышающим безопасность при пожаре является аварийный выход на лоджию. Запрещается
отделка лоджий изнутри сгораемыми материалами и загромождение лоджий сгораемыми
предметами.

6. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР

Переоборудование инженерных систем и перепланировка квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах допускаются после получения разрешения органов местного самоуправления на основании проектов, разработанных организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими свидетельство о допуске СРО к работам по подготовке проектной документации, согласованных и утвержденных в установленном порядке органами местного самоуправления.

Не допускается переоборудование и перепланировка квартир:

- ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций жилого дома (фундаментов, перекрытий, вентиляционных шахт, наружных и внутренних стен и прочее);

- ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен;

- ведущие к ухудшению инженерных систем здания;

- ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;

- не отвечающие противопожарным требованиям к жилым зданиям;

- ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;

- для использования квартир под нежилые цели без предварительного перевода их в состав нежилого фонда в установленном законодательством порядке.

Изменения, в количественных и качественных характеристиках квартир, полученные в результате их переоборудования или перепланировки, а также право собственности на измененные или вновь созданные при этом помещения должны быть зарегистрированы в соответствующих государственных учреждениях в установленном порядке.

Лица, виновные в нарушении изложенного порядка переоборудования и перепланировки квартир, могут привлекаться к ответственности в соответствии с нормами жилищного законодательства и законодательства об административных правонарушениях.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации квартиры (устранение конструктивных недостатков) составляет 5 лет со дня приемки жилого дома в эксплуатацию, также гарантийные сроки приведены в приложении № 1.

Приложение №1

Гарантийный срок эксплуатации отделочных покрытий составляет 2 (два) года со дня приемки жилого дома в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации сетей составляет 3 (три) года со дня приемки жилого дома в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации жилого дома составляет 5 (пять) лет со дня приемки жилого дома в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации санитарно-технического и электротехнического оборудования устанавливается заводом - изготовителем данного оборудования.

Гарантийный срок эксплуатации оконных блоков составляет 5 лет со дня приемки жилого дома в эксплуатацию (при условии выполнения собственником плановых работ по техническому облуживанию окон).

Гарантийный срок эксплуатации конструкций остекления лоджии составляет 5 лет со дня приемки жилого дома в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на конструкции, изделия, отделочные покрытия, сантехническое, электротехническое оборудование в случае, если они повреждены в результате несоблюдения требований настоящей инструкцией, а также действий третьих лиц. Гарантия не распространяется на самовольно установленные или смонтированные конструкции, изделия, отделочные покрытия, сантехническое, электротехническое оборудование.

Примечание: по вопросам обеспечения гарантийных обязательств необходимо обращаться в УК для фиксации выявленных дефектов и предъявления претензий подрядчику.

Приложение №2

Перечень дополнительных работ, выполняемых по заявкам и за счет средств потребителей

Сантехнические работы:

- устранение засоров канализации в квартире;

- прочистка сифонов и участков трубопровода от сантехприбора до стояка;

- смена вентильной головки кранов смесителей;

- смена смесителя для умывальника;

- смена смесителя для ванн с гибким шлангом;

- замена умывальников, моек, раковин, полотенцесушителей;

- ремонт смывного бачка со сменой устройств;

- установка запорной арматуры к смывному бачку;

- замена смывного бачка; *

- замена унитазов всех видов;

- смена смывной трубы;

- установка кронштейнов под санитарные приборы;

Электромонтажные работы:

- смена неисправного выключателя (для скрытой проводки с пробивкой гнезд);

- смена неисправной штепсельной розетки;

- смена неисправного потолочного или стенного патрона;

- установка электросчетчика;

- прокладка электропроводки;

- ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру;

- замена электрических плит;

- установка осветительных приборов.
Отделочные работы:

- работы по улучшению отделки квартир;

- оштукатуривание стен, потолков, откосов;

- окраска потолков, откосов, оконных и дверных коробок;

- окраска лоджий, этажерок балконов изнутри;

- оклейка стен и потолков обоями;

- ремонт и облицовка стен ванных комнат, туалетов, кухонь керамической (пластмассовой) плиткой;

- ремонт полов;

- ремонт, замена, окраска отопительных приборов, труб центрального отопления,
водопровода, канализации.

Столярные и стекольные работы:

- ремонт и замена оконных заполнений;

- ремонт и замена дверных заполнений;

- смена неисправных оконных ручек деревянных окон;

- смена неисправных дверных ручек и замков;

- укрепление дверных и оконных коробок;

- ремонт конструкций полов*;

- ремонт конструкций перегородок*;

- замена и ремонт покрытий полов (дощатых, паркетных, из линолеума, плитки ПХВ, керамогранит);

- циклевка паркетных полов;

- вставка стекол.

ВНИМАНИЕ!

Переоборудование, перепланировка:

Работы по переоборудованию и перепланировке жилых помещений, осуществляются согласно утвержденным в установленном порядке проектам.